| 助成番号 040896 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | コンビナトリアル量子分子動力学法の開発と量子論に基づくプロセス設計の開拓 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Development of Combinatorial Quantum Chemical Molecular Dynamics Method and Exploration of Process Design Method Based on Quantum Chemistry |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓） ク ボ | 名） モ モ ジ | 研究期間 Ｂ | ２００４ ～ ２００５ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 久 保 | 百 司 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Kubo | Momoji | 研究機関名 | 東北大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 東北大学・助教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 超微細化が進むエレクトロニクス分野では電子・原子レベルでのプロセス制御が必須となっている。しかし、従来の量子論は物性予測に基づく材料設計が限度であり、ダイナミクスの解明に基づくプロセス設計は不可能であった。そこで本研究では、代表者が開発した高速化量子分子動力学法を基礎に、理論的高速スクリーニングによるエレクトロニクスプロセスの設計を可能とするコンビナトリアル量子分子動力学法の開発を行った。具体的には、分子照射の打ち込み位置、打ち込み角度、打ち込みエネルギーなどの計算条件を少しずつ変更した複数の計算を、十数台のLinuxコンピュータに同時に投入することで、並列的に計算条件の異なるシミュレーションを実行可能なコンビナトリアル量子分子動力学システムを開発した。さらに、上記で得られた計算条件の異なる多数のシミュレーション結果に対して、統計処理に基づくエレクトロニクスプロセス設計を実現するシステムを開発した。また量子分子動力学計算の高速化を実現するために、化学反応が起こるまでと化学反応が終了した後は古典分子動力学法で計算し、化学反応が起こっている間のみ量子分子動力学計算を行うハイブリッド手法を開発した。 さらに開発したシステムを活用して、シリコン表面へのBインプランテーションプロセスの理論的最適化を実現した。その結果、Bの極薄ドーピングを実現するためには、GeによるSi基板のプレアモルファス化が有効であることを明らかにした、また、Geの照射位置、照射エネルギーを多数変更して計算を行い、照射条件の最適化に成功した。さらに、化学機械研磨プロセスのシミュレーションを行い、SiO2の化学機械研磨にはCeO2が最適な研磨砥粒であることを明らかにした。またその理由は、Ce4+がCe3+に価数変化を起こすことで容易に表面反応が起こることにあることも明らかにした。さらに、レーザーアブレーションの量子分子動力学計算を行い、MgO薄膜の最適なエピタキシャル成長条件を明らかにした。 |
| キーワード ＦＡ | コンビナトリアル | 量子分子動力学法 | エレクトロニクス | プロセス設計 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Tight-Binding Quantum Chemical Molecular Dynamics Simulation of Mechano-Chemical Reactions during Chemical-Mechanical Polishing Process of SiO2 Surface by CeO2 Particle |
|  | 著者名 ＧＡ | A. Rajendran, M. Kubo, A. Miyamoto 他 | 雑誌名 ＧＣ | Applied Surface Science |
|  | ページ ＧＦ | 34 ～ 38 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 244 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Tight-Binding Quantum Chemical Molecular Dynamics Study on Depth Profile Prediction in Low Energy Boron Implantation Process |
|  | 著者名 ＧＡ | H. Tsuboi, M. Kubo, A. Miyamoto 他 | 雑誌名 ＧＣ | Japanese Journal of Applied Physics |
|  | ページ ＧＦ | 2288 ～ 2293 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 44 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Development of Hybrid Tight-Binding Quantum Chemical Molecular Dynamics Method and Its Application to Boron Implantation into Preamorphized Silicon Substrate |
|  | 著者名 ＧＡ | T. Masuda, M. Kubo, A. Miyamoto 他 | 雑誌名 ＧＣ | Japanese Journal of Applied Physics |
|  | ページ ＧＦ | 2970 ～ 2974 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | 45 |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ | 久保百司、古山通久、宮本 明 |
|  | 書名 ＨＣ | 表面物性工学ハンドブック第2版 1.7.2節 分子動力学法 |
|  | 出版者 ＨＢ | 丸善 | 発行年 ＨＤ | 印 | 刷 | 中 |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ | 未定 |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Atomic- and electronic-level control of fabrication process is essential to realize ultimate miniaturization of electronic devices. However, previous quantum chemistry can be applied to only the material design by the prediction of material properties and the process design by the elucidation of the dynamic behaviors has not been realized. Therefore, in the present study we developed a combinatorial quantum chemical molecular dynamics program, which realizes a theoretical high-throughput screening of electronics device fabrication processes. This program is based on our original accelerated quantum chemical molecular dynamics method. Over 10 Linux computers are utilized in parallel and many simulations with different calculation conditions, such as initial position, irradiation angle, and irradiation energy of bombarded atoms, can be performed at the same time. We also developed a statistical analysis program for many calculation results in order to realize the electronics process design. Moreover, a hybrid methodology of quantum chemical molecular dynamics and classical molecular dynamics methods was developed in order to realize the acceleration of calculation speed. Furthermore, we applied the above program to the theoretical optimization of B implantation process into silicon surface. We clarified that the preamorphization by Ge atom is very effective to realize the shallow doping of B. Moreover, we performed a lot of irradiation simulations of Ge into silicon surfaces with different conditions, such as irradiation positions and energies, and successfully optimized the irradiation conditions for preamorphization. Chemical mechanical polishing process was also simulated by the above program and CeO2 is proposed to be a appropriate polishing particle for the atomically controlled polishing of Si oxide surface. The reduction of Ce4+ to Ce3+ was found to lead the surface chemical reactions and the atomically flatness of Si oxide surface. Furthermore, we succeeded in the theoretical optimization of the epitaxial growth process of MgO thin film by laser abbration process.