| 助成番号 040895 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | プラズマと火炎の相互作用による燃焼促進に関する研究 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Research of Combustion Enhancement by Interaction between Plasma and Flame |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）タキタ | 名）ケンイチ | 研究期間 Ｂ | ２００４ ～ ２００５ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 滝田 | 謙一 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | TAKITA | KENICHI | 研究機関名 | 東北大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 ・ 助教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 本研究は、プラズマジェットと火炎の相互作用による着火・燃焼促進効果について、実験的、理論的に調べたものである。プラズマに含まれるO, H, OH等の活性ラジカルは極めて反応性に富み、それらの添加は着火・燃焼促進に効果的であるが、ラジカル再結合反応による失活が早く、供給しても火炎に到達する前に消滅してしまう。一方、NO, NO2等のNOxは反応性は低いもののプラズマジェット噴流中において安定に存在できる。さらに、特定の雰囲気条件であれば、それらNOxの添加が着火を著しく促進することが知られている。そこで、本研究では酸素／窒素混合作動ガスを用いたプラズマジェットにより、NOxを燃焼器内に供給し、着火・燃焼を促進する手法を開発し、その有効性を調べた。 数値解析により、雰囲気が比較的低温かつ高圧であれば、NOxの添加により、水素、炭化水素系燃料それぞれの着火遅れ時間が大幅に短縮されることを示した。特に、着火遅れ時間が極めて大きいメタン燃料の場合、活性なOラジカルの添加よりNO2の添加のほうが効果的であることが明らかになった。さらに、超音速流中におけるプラズマジェットによる着火実験を行い、それらNOx添加効果について検証を行った。得られた実験結果において、水素及び炭化水素系燃料（メタン、エチレン）に対して、純窒素や純酸素を作動ガスとしたプラズマジェットよりも酸素／窒素混合作動ガスを用いたプラズマジェットの着火特性が優れていることを明らかにし、NOxの添加効果を示すことができた。 |
| キーワード ＦＡ | 燃焼 | プラズマ | 着火 |  |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Ignition enhancement by addition of NO and NO2 from a N2/O2 plasma torch in a supersonic flow. |
|  | 著者名 ＧＡ | K.Takita, N.Abe, G.Masuya, Y.Ju | 雑誌名 ＧＣ | The proceedings of the Combustion Institute |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | Vol.31 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Optimization of double plasma jet torches in a scramjet combustor. |
|  | 著者名 ＧＡ | K.Takita,H.Nakane, G.Masuya | 雑誌名 ＧＣ | The proceedings of the Combustion Institute |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | Vol.31 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Ignition and Combustion enhancement by a plasma jet (PJ) torch was numerically and experimentally investigated. Active radicals such as O, H and OH in the PJ were quickly quenched by recombination reactions, though the addition of them was much effective for ignition enhancement. On the other hand, NOx was also produced in a thermal plasma as the same as active radicals such as O radicals and it was very stable. It is well known that NOx (NO and NO2) can accelerated ignition processes of hydrogen and hydrocarbon fuels at particular temperature and pressure conditions. Then, new technology of ignition enhancement by the addition of NOx supplied from a N2/O2 PJ was developed and verified its effectiveness in this paper. Numerical simulation showed that the addition of NOx drastically reduced ignition delay times of hydrogen, methane and ethylene at relatively low temperature and high pressure condition. In particular, the effect of NO2 addition was greater than that of O radicals addition on ignition enhancement of the methane fuel. Experimental result showed that the performance of a N2/O2 PJ for ignition test in a supersonic flow was superior to that of a pure O2 PJ and a pure N2 PJ. This result indicated supply of the NOx by the N2/O2 PJ was effective for ignition enhancement.