| 助成番号 ０６０６５８ |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 粒子相関計測法による強光子場における化学結合の選択的切断 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Selective chemical bond breakings in intense laser fields by coincidence correlation measurements |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）オキノ | 名）トモヤ | 研究期間 Ｂ | ２００６ ～ ２００７ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 沖野 | 友哉 | 報告年度 ＹR | ２００７ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | OKINO | TOMOYA | 研究機関名 | 東京大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 東京大学大学院理学系研究科・助教 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) これまでの強光子場における反応制御は、反応生成物の量が最大化するように遺伝的アルゴリズムに基づきレーザーパルス波形を整形する最適制御が行われてきただけであり、反応制御性は向上していなかった。本研究においては、多原子分子にて化学結合の選択的切断を行うために、解離過程のコインシデンス計測を行いながら、レーザーパルス波形の整形を行うことによって、「解離過程の選択」および｢反応制御性の向上｣を実現することを目的とした。研究期間内には、（１）高分解能コインシデンス運動量画像計測装置の設計、（２）反応追跡のための極短パルス発生システムの構築を行った。具体的には、イオン光学系シミュレーションソフトウェアを使用し、エネルギー分解能0.1 eVを実現するために必要な電極構成の設計を行った。実際にコインシデンス運動量画像を計測し、反応制御実験に必要な運動量分解能が得られていることを確認した。また、反応コントロールには高安定な広帯域極短パルスが必要であるため、フィラメンテーションによる自己位相変調を用いたパルスの広帯域化およびパルス圧縮を行った。アルゴンガス(1.5 atm)を充填したガラスセル（長さ2 m）にフェムト秒レーザー出力を集光照射することによってフィラメントを生成し、100 nmを超えるスペクトル帯域を達成した。得られた広帯域光はチャープミラーでパルス圧縮を行った。出力パルスが高品質かつ安定であることをビームプロファイラーおよび分光器を用いて確認した。さらに、コインシデンス運動量画像計測に波形整形の技術を組み込むため、 |
| キーワード ＦＡ | 強光子場 | 反応制御 | 粒子相関計測 | 極短パルス発生 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ So far, the controls of chemical reactions in intense laser fields were performed only by increasing the amount of reaction products based on the laser pulse shaping techniques and the controllability was not improved. In the present study, I aimed to realize the selection of dissociation pathways and the improvement of reaction controllability by the combination of the coincidence momentum imaging and the laser pulse shaping for selective chemical bond breakings of polyatomic molecules in intense laser fields. During the research period, I conducted the design of new high resolution coincidence momentum imaging apparatus and the establishment of ultrashort pulse generation apparatus for probing the chemical reactions. The electrode configuration in the coincidence momentum imaging apparatus was designed to achieve the energy resolution of 0.1 eV and confirmed the performance. It is also necessary to have a stable ultrashort laser pulse to realize the robust chemical reaction control. Therefore, the ultrabroadband laser pulse generation was performed by focusing the output of the femtosecond laser system to produce a filament in a gas cell of 2 m filled with 1.5 atm Ar gas and the spectrum bandwidth more than 100 nm was achieved. The resultant broadband light was compressed by using several chirped mirrors. The pulse was characterized with a beam-profiler and a spectrometer. In addition, the calibration of the pulse shaper was performed for integrating to the coincidence measurement.